## Ausschreibungstext							Seite: 	1	
											Datum:

## Pos.-Nr.							Menge		Einheitspreis		Gesamtbetrag

## je Einheit	in EURO		in EURO

## 10	Trennwandsystem:  Abgehängte Ausführung (TVP 28)

der Firma

### Tw-Tec Trennwandtechnik GmbH

Boelstrasse 10
57518 Alsdorf

# Telefon:	02741 / 93 81 38-0

##### Telefax:	02741 / 93 81 38-20

www.tw-tec.de - info@tw-tec.de

Konstruktion der Wände und Türen
Die Trennwandelemente bestehen aus 28 mm starken HPL-Verbundelementen: 
Kern aus recyceltem PUR-Hartschaum, Oberfläche rauh/matt, beidseitig mit 2 mm HPL-Schichtstoff (Oberfläche schlag- und stoßfest nach DIN EN 438/2) belegt, absolut wasserfest, verwindungssteif.
Die Elemente sind im Türbereich seitlich mit Aluminium-Profilen geschlossen, die gleichzeitig als Türanschlag und als Sichtschutz dienen. Alle sichtbaren Kanten sind mit 2 mm starken ABS-Umleimern (Kanten gerundet) beschichtet.

Kabinenhöhe:
2.130 mm inkl. 150 mm Fußluft (Standard)
Alternativ: Plattenhöhe bis 2800 mm

Trägerprofil
Leichtmetall-Schwerlast-Holhlkammer-Trägerprofil aus unterschiedlichen Wandungsstärken (statisch berechnet), mit einem integrierten Kabelkanal zur Verlegung elektrischer Leitungen.
Diese Kanalöffnung wird mit einem Kunststoff-Spezialprofil im Clipsverfahren, immer wieder demontierbar, geschlossen.
Profilaußenabmessung: Höhe 160 mm, Breite 50 mm, gegen Verletzungen mit einem Radius von 5 mm gerundet.

Durchbiegefestigkeit
Bis zu einer Spannweite von ca. 4000 mm (ca. 4 Kabinen) ist eine freitragende Montage ohne zusätzliche Abstützung möglich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer Abstützung mit Vierkantrohr zum Fußboden bzw. mittels Abhängung zur Massivdecke.

Befestigung der Trennwände am Trägerprofil
Die einzelnen Wandelemente werden unsichtbar mit dem Trägerprofil verschraubt. Die Türen erhalten ein im Trägerprofil integriertes selbstschließendes Scharnier, sodaß ein aufgesetztes Türband entfällt.

Montage zwischen Mauerwerk
Die Befestigung des Trägerprofils erfolgt beidseitig mit nicht sichtbaren Spezialhalterungen, welche verdrehsicher am bauseitigen Mauerwerk befestigt werden. Ein Toleranzausgleich von Bautoleranzen ist möglich.

Eckausführung
Die Eckverbindung wird mit einem Vierkantrohr-Eckpfosten in Anlagenhöhe ausgeführt. Der Eckpfosten (50 x 50 mm) schließt mit dem Trägerprofil flächenbündig ab.

Montage freistehend
Das Trägerprofil ist an freistehenden Aluminium - Vierkantrohrstützen (70 x 70 x 5 mm) befestigt, welche mit einer Bodenanschraubplatte auf dem Rohfußboden verdübelt werden. Diese Bodenverschraubung ist mit Schwerlastankern und Schrauben (M 12) auszuführen.

## Ausschreibungstext							Seite: 	2	
											Datum:

## Pos.-Nr.							Menge		Einheitspreis		Gesamtbetrag

## je Einheit	in EURO		in EURO

Beschläge
Die Türen werden durch verdecktliegende Scharniere aus Vollkunststoff, die im Trägerprofil integriert sind, mittels einer Feder stets geschlossen oder geöffnet gehalten.
Alternativ: 	- 2 kräftige Edelstahl-Rollenbänder (steigend)   
	- Aufgesetzte Kunststoff- oder Aluminiumbänder

Standardverriegelung 
Drehriegelverschluß mit aufgesetzter Frei/Besetzt- Anzeige mit Notentriegelung in den Farben: Weiß, Schwarz, Grau, Rot oder Blau. An der Türinnen und -außenseite ist je ein Türknopf angebracht.

Alternative Verriegelungen
- Einsteckschloß für Drückergarnitur mit Edelstahl-Stulp, keine überstehenden Kanten,    
  Riegel aus Metall. Drückergarnitur Fabr.: ___________
  (Wahlweise BAD oder PZ-Ausführung) 
- Riegelschloß für Knopfgarnitur mit Edelstahl-Stulp, keine überstehenden Kanten, Riegel  
  aus Metall. Knopfgarnitur Fabr.: ___________
  (Wahlweise BAD oder PZ-Ausführung) 
- Zentralverriegelung oder Unterbank-Zentralverriegelung für Wechselkabinen.

Wandanschluß
Der Wandanschluß erfolgt durch ein Aluminium-U-Profil (pulverlackbeschichtet).
Alternativ: Wandanschluß als Schattenfuge

Standardfarben
Platten und Profile: REINWEISS und HELLGRAU
Alternativ: Andere Farben auf Anfrage

...... Stück	....................		....................