## Ausschreibungstext							Seite: 	1	
											Datum:

## Pos.-Nr.							Menge		Einheitspreis		Gesamtbetrag

## je Einheit	in EURO		in EURO

## 10	Trennwandsystem: TVP 28

der Firma

### Tw-Tec Trennwandtechnik GmbH

Boelstrasse 10
57518 Alsdorf

# Telefon:	02741 / 93 81 38-0

##### Telefax:	02741 / 93 81 38-20

www.tw-tec.de - info@tw-tec.de

Konstruktion der Wände und Türen
Die Trennwandelemente bestehen aus 28 mm starken HPL-Verbundelementen: 
Kern aus Hartschaum, Oberfläche rauh/matt, beidseitig mit 2 mm HPL-Schichtstoff (Oberfläche schlag- und stoßfest nach DIN EN 438/2) belegt, absolut wasserfest, verwindungssteif.
Die Elemente sind im Türbereich seitlich mit Aluminium-Profilen geschlossen, die gleichzeitig als Türanschlag und als Sichtschutz dienen. Alle sichtbaren Kanten sind mit 3 mm starken ABS-Umleimern (Kanten gerundet) beschichtet.

Beschläge
2 kräftige Edelstahl-Feder-Rollenbänder (3-teilig, nicht aushängbar)

Standardverriegelung 
Drehriegelverschluß mit aufgesetzter Frei/Besetzt- Anzeige mit Notentriegelung in den Farben: Weiß, Schwarz, Grau, Rot oder Blau. An der Türinnen und -außenseite ist je ein Türknopf angebracht.

Alternative Verriegelungen
- Einsteckschloß für Drückergarnitur mit Edelstahl-Stulp, keine überstehenden Kanten,    
  Riegel aus Metall. Drückergarnitur Fabr.: ___________
  (Wahlweise BAD oder PZ-Ausführung) 
- Riegelschloß für Knopfgarnitur mit Edelstahl-Stulp, keine überstehenden Kanten, Riegel  
  aus Metall. Knopfgarnitur Fabr.: ___________
  (Wahlweise BAD oder PZ-Ausführung) 
- Zentralverriegelung oder Unterbank-Zentralverriegelung für Wechselkabinen.

Kabinenhöhe:
2.000 mm inkl. 150 mm Fußluft (Standard)
Alternativ: Plattenhöhe bis 2800 mm

Edelstahl-Stützfuß 
Der stufenlos höhenverstellbare Stützfuß mit angeschweißtem Teller und trittsicherer Abdeck-Rosette besteht komplett aus Edelstahl nach DIN 1.4301.

Kopfleiste 
Die Frontseiten der Anlagen werden durch optimal stabilisierende Alu-Kopfleisten (pulverlackbeschichtet) verbunden.

## Ausschreibungstext							Seite: 	2	
											Datum:

## Pos.-Nr.							Menge		Einheitspreis		Gesamtbetrag

## je Einheit	in EURO		in EURO

Wandanschluß
Der Wandanschluß erfolgt durch ein Aluminium-U-Profil (pulverlackbeschichtet).
Alternativ: Wandanschluß als Schattenfuge

Standardfarben
Platten und Profile: REINWEISS und HELLGRAU
Alternativ: Andere Farben auf Anfrage

...... Stück	....................		....................